## Slide 1
Chart: 相対ヒストグラム
| -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 | 1.000000000002E-2 | 2.0000000000019998E-2 | 3.0000000000019799E-2 | 4.0000000000019797E-2 | 5.0000000000019799E-2 | 6.0000000000019801E-2
PP相対頻度 | 0.0025408 | 0.0055955 | 0.015959 | 0.052729 | 0.34064 | 0.4974 | 0.060837 | 0.010934 | 0.0033402 | 0.0018271 | 0.0010563
PE相対頻度 | 0.0048095 | 0.0072403 | 0.011893 | 0.030765 | 0.29589 | 0.57826 | 0.047676 | 0.0073971 | 0.0020911 | 0.0014115 | 0.0010194
FEM相対頻度 | 5.4345e-05 | 3.623e-05 | 5.4345e-05 | 0.00059779 | 0.57863 | 0.39864 | 0 | 0 | 0 | 0.00010869 | 0.019528
SNM相対頻度 | 0 | 0 | 0 | 0.006402 | 0.042985 | 0.95043 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 2
長方形の10kPaのパターンにおいて相対ヒストグラムで平均曲率を表現しました．
縦軸は相対度数であるので，パーセント値であり，横軸は平均曲率の階級範囲です.
質点‐ばねモデルの以外，(-0.01 ~ 0)区間と(0~0.01)区間に値が集中しています．これは質点‐ばねモデルが溶着面を持っていないため， (-0.01 ~ 0)区間の値がないと思われます．
FEMモデルの結果は(-0.01~0)区間の値が(0~0.01)の区間より大きいことは，有限要素法の方が他の実形状や質点‐ばねモデルに比べ，本体が膨らんでいないためであると思います．
その根拠としては，PPとPEの値を比較することで，わかると思います．PPとPEの実形状を見るとPEの方かPPより膨らんでいることが確認できます．そのため，PEの曲率分布も(0~0.01)区間で大きくなることが確認できます．
後、FEMモデルはPPを用いた構造を模擬した結果であるが，実形状の曲率値と離れていることが見えます．